## Slide 1: Practice Problem
Explain what is wrong?
  movb $0xF, (%ebx)
  movl %rax, (%rsp)
  movw (%rax), 4(%rsp)
  movb %al, %sl
  movq %rax, $0x123
  movl %eax, %rdx
  movb %si, 8(%rbp)
Notes: Explain what is wrong?

## Slide 2: x86 Transfer Control
① Conditional Codes
② Jumping
Get to know the condition codes
Understand how computer control program flow
Understand looping and branching
Notes: Minh-Quoc NGHIEM
Last update: Oct 28, 2016

## Slide 3: Three Basic Kinds of Instructions
Transfer data
  MOV, LEA
Arithmetic function
  ADD, SUB, IMUL, SAL, SAR, SHR, XOR, AND, OR
  INC, DEC, NEG, NOT
Transfer control
  JMP, JE, JNE, JS, JNS, JG, JGE, JL, JLE, JA, JB

## Slide 4: MOV vs. LEA
0x1
r8
0x100
r9
rcx
r10
rdx
r11
rsi
r12
rdi
r13
rbp
r14
rsp
r15
0x0
0x11
0x22
0x33
0x44
0x55
0x66
0x77
0x88
0x99
0xaa
0xbb
0xcc
0xdd
0xee
0xff
0x12
0x34
0x56
0x78
0x198
0x190
0x188
0x180
0x178
0x170
0x168
0x160
0x158
0x150
0x148
0x140
0x138
0x130
0x128
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
mov 4(,%rax,4), %rbx
…
…

## Slide 5: Condition Codes
CF
ZF
SF
OF
Carry Flag
Zero Flag
Sign Flag
Overflow Flag
Implicitly set by arithmetic or logical operations (LEA)
Carry out of the MSB
0
Negative value
Two’s complement overflow
unsigned
signed
signed
Notes: Khi CPU thực hiện một lệnh tính toán số học hoặc tính toán logic, ngoài việc thay đổi giá trị của tham số đích, CPU còn thay đổi giá trị của các thanh ghi trạng thái (condition codes) hay còn gọi là các thanh ghi cờ.
Có 4 thanh ghi trạng thái thông dụng sau:
-Thứ nhất là thanh ghi trạng thái nhớ CF Carry Flag cờ nhớ
-Thứ hai là thanh ghi trạng thái zero ZF Zero Flag cờ không
-Thứ ba là thanh ghi trạng thái dấu SF Sign Flag cờ dấu
-Cuối cùng là thanh ghi trạng thái tràn OF Overflow Flag cờ tràn.
Cờ nhớ CF được bật lên khi lệnh tính toán vừa thực hiện có tạo ra bit nhớ từ bit có trọng số cao nhất. Cờ này thường được dùng để kiểm tra tràn khi tính toán trên số không dấu.
Cờ không ZF được bật lên khi lệnh tính toán vừa thực hiện có kết quả là 0.
Cờ dấu SF được bật lên khi lệnh tính toán vừa thực hiện có kết quả âm.
Cờ tràn OF được bật lên khi lệnh tính toán vừa thực hiện bị tràn số.
Các cờ này được CPU tự động bật lên hay tắt đi tùy thuộc vào kết quả của lệnh tính toán số học hoặc tính toán logic vừa thực hiện.
Lệnh LEAQ không ảnh hưởng đến trạng thái của các cờ này vì mục đích của lệnh LEA là dùng để tính toán địa chỉ.

## Slide 6: Condition Codes Examples
CF
ZF
SF
OF
t = a + b
(unsigned) t < (unsigned) a
t == 0
t < 0
(a>0 && b>0 && t<0) ||
(a<0 && b<0 && t>=0)
CF
ZF
SF
OF
Notes: Ví dụ nếu chúng ta dùng lệnh ADD để tính tổng của 2 số nguyên a+b.
Các cờ trạng thái sẽ được CPU tự động bật hay tắt tùy thuộc vào kết quả t như sau:
Cờ nhớ CF sẽ bật khi kết quả t dạng không dấu nhỏ hơn a dạng không dấu. Ví dụ a = 65000, t = 3000.
Cờ không ZF sẽ bật khi kết quả t bằng 0.
Cờ dấu SF sẽ bật khi kết quả t âm. Ví dụ t = -2.
Cờ tràn OF sẽ bật khi a và b cùng dấu mà kết quả t ra khác dấu của a. Ví dụ a âm, b âm mà kết quả t dương.

## Slide 7: Set Condition Codes
CMP
TEST
S1, S2
S1, S2
Sets condition codes based on S2 – S1
Sets condition codes based on S2 & S1
cmpb
cmpw
cmpl
cmpq
testb
testw
testl
testq
cmpq %rax, %rbx
testq %rax, %rax
ZF
SF
CF
OF
ZF
SF
CF
OF
ZF
SF
ZF
SF
Notes: Ngoài các lệnh tính toán số học và tính toán logic, có hai lớp lệnh cũng ảnh hưởng đến trạng thái của các cờ.
Đó là các lệnh CMP và các lệnh TEST.
Điểm đặc biệt của các lệnh này đó là chúng không có tham số đích mà có tới 2 tham số nguồn, source 1 và source 2.
Tùy vào kết quả thực hiện các lệnh này, các cờ trạng thái sẽ thay đổi. còn các tham số của lệnh là S1 và S2 vẫn giữ giá trị cũ.
Lệnh CMP có 4 dạng cmp byte, cmp word, cmp double word, và cmp quad word.
Tương tự như lệnh SUB, lệnh CMP sẽ thay đổi các cờ trạng thái dựa trên phép tính số học S2 trừ S1.
Lệnh CMP thường được dùng để so sánh giá trị chứa trong 2 tham số có bằng nhau hay không.
Ví dụ cmpq %rax, %rbx
Nếu 2 giá trị này bằng nhau, cờ không ZF sẽ được bật lên.
Nếu giá trị chứa trong rax lớn hơn, cờ dấu SF sẽ được bật lên.
Cũng như vậy, lệnh TEST cũng có 4 dạng test byte, test word, test double word, và test quad word.
Tương tự như lệnh AND, lệnh TEST sẽ thay đổi các cờ trạng thái dựa trên phép tính logic S2 và S1.
Lệnh TEST thường được dùng với S1 và S2 giống nhau, ví dụ testq %rax, %rax để kiểm tra xem giá trị chứa trong %rax là âm, dương hay bằng không.
Nếu giá trị chứa trong rax bằng không, cờ không ZF sẽ được bật lên.
Nếu giá trị chứa trong rax nhỏ hơn không, cờ dấu SF sẽ được bật lên.
%Ngoài ra lệnh TEST còn được dùng khi một trong hai tham số là bộ lọc bit. Ví dụ, để kiểm tra 4 bit cuối của thanh ghi

## Slide 8: Accessing the Condition Codes
Set a byte to 0 or 1
Conditionally jump to other program part
Conditionally transfer data
Notes: Chúng ta thường không truy cập các cờ trạng thái một cách trực tiếp, mà sử dụng cờ trạng thái theo 1 trong 3 cách.
Tùy thuộc vào trạng thái của các cờ, chúng ta có thể:
Thứ nhất là đặt giá trị 0 hoặc 1 cho 1 byte.
Thứ hai là thực hiện lệnh nhảy tới vị trí khác trong cùng một chương trình
Thứ ba là thực hiện lệnh sao chép dữ liệu có điều kiện

## Slide 9: The SET Instructions
SET
D
sete
setne
sets
setns
comp:
cmpq %rsi, %rdi
setl %al
movzbl %al, %eax
ret
setg
setge
setl
setle
seta
setae
setb
setbe
Set a byte to 0 or 1
a < b
0x1
al
0x1
eax
0x1
rax
Notes: Để đặt giá trị 0 hoặc 1 cho 1 byte nào đó, chúng ta dùng lệnh SET.
Lệnh này có 1 tham số duy nhất là D (destination).
D có thể là một byte trong bộ nhớ hoặc byte thấp nhất của một thanh ghi.
Lệnh SET có 12 phiên bản là
SETE SETNE
SETS SETNS
SETG SETGE
SETL SETLE
SETA SETAE
SETB SETBE

## Slide 10: SET Instructions
Instruction | Synonym | Condition | Description
sete | setz | ZF | Equal / Zero
setne | setnz | ~ZF | Not Equal / Not Zero
sets |  | SF | Negative
setns |  | ~SF | Nonnegative
setg | setnle | ~(SF^OF)&~ZF | Greater (signed)
setge | setnl | ~(SF^OF) | Greater or Equal
setl | setnge | (SF^OF) | Less (signed)
setle | setng | (SF^OF)¦ZF | Less or Equal
seta | setnbe | ~CF&~ZF | Above (unsigned)
setae | setnb | ~CF | Above or Equal
setb | setnae | CF | Below (unsigned)
setbe | setna | CF ¦ ZF | Below or Equal
Notes: Lệnh SETE (set if equal) hoặc SETZ (set if zero) sẽ gán giá trị 1 cho D nếu cờ không ZF bật.
Ngược lại, lệnh SETE SETZ sẽ gán giá trị 0 cho D nếu cờ không ZF tắt.
Tại sao chúng ta có hậu tố E (equal) hoặc hậu tố Z (ZERO) cho lệnh này?
Lí do là vì khi chúng ta so sánh 2 biến a và b bằng lệnh CMP thì ZF sẽ bật khi a = b (EQUAL) hay b-a = 0 (ZERO).
Ngược lại với SETE là SETNE (set if not equal) hoặc SETNZ (set if not zero).
Lệnh này sẽ gán giá trị 1 cho D nếu cờ không ZF tắt và gán giá trị 0 cho D nếu cờ không ZF bật.
Lệnh SETS (set if sign) sẽ gán giá trị 1 cho D nếu cờ dấu SF bật và gán giá trị 0 cho D nếu cờ dấu SF tắt.
Khi chúng ta so sánh 2 biến a và b bằng lệnh CMP thì cờ dấu SF sẽ bật khi kết quả b-a âm.
Ngược lại với SETS là SETNS (set if not sign). Lệnh này sẽ gán giá trị 1 cho D nếu cờ dấu SF tắt và gán giá trị 0 cho D nếu cờ dấu SF bật.

## Slide 11: Accessing the Condition Codes
Conditionally jump to other program part
J
Label
je
jne
js
jns
jg
jge
jl
jle
ja
jae
jb
jbe
jmp label
jmp *Operand
Unconditional jumps

## Slide 12: Conditional Jumps
Instruction | Synonym | Condition | Description
je | jz | ZF | Equal / Zero
jne | jnz | ~ZF | Not Equal / Not Zero
js |  | SF | Negative
jns |  | ~SF | Nonnegative
jg | jnle | ~(SF^OF)&~ZF | Greater (signed)
jge | jnl | ~(SF^OF) | Greater or Equal
jl | jnge | (SF^OF) | Less (signed)
jle | jng | (SF^OF)¦ZF | Less or Equal
ja | jnbe | ~CF&~ZF | Above (unsigned)
jae | jnb | ~CF | Above or Equal
jb | jnae | CF | Below (unsigned)
jbe | jna | CF ¦ ZF | Below or Equal

## Slide 13: Jump Instruction Example
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
absdiff:
cmpq %rsi, %rdi jle .L4
movq %rdi, %rax
subq %rsi, %rax
ret
.L4:
movq %rsi, %rax
subq %rdi, %rax
ret
x in %rdi
y in %rsi

## Slide 14: Accessing the Condition Codes
Conditionally transfer data
CMOV
S, R
cmove
cmovne
cmovs
cmovns
cmovg
cmovge
cmovl
cmovle
cmova
cmovae
cmovb
cmovbe
not require control transfer
Notes: not require control transfer

## Slide 15: Conditional Move
Instruction | Synonym | Condition | Description
cmove | cmovz | ZF | Equal / Zero
cmovne | cmovnz | ~ZF | Not Equal / Not Zero
cmovs |  | SF | Negative
cmovns |  | ~SF | Nonnegative
cmovg | cmovnle | ~(SF^OF)&~ZF | Greater (signed)
cmovge | cmovnl | ~(SF^OF) | Greater or Equal
cmovl | cmovnge | (SF^OF) | Less (signed)
cmovle | cmovng | (SF^OF)¦ZF | Less or Equal
cmova | cmovnbe | ~CF&~ZF | Above (unsigned)
cmovae | cmovnb | ~CF | Above or Equal
cmovb | cmovnae | CF | Below (unsigned)
cmovbe | cmovna | CF ¦ ZF | Below or Equal

## Slide 16: CMOV Instruction Example
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
absdiff:
movq %rdi, %rax subq %rsi, %rax movq %rsi, %rdx
subq %rdi, %rdx cmpq %rsi, %rdi cmovle %rdx, %rax ret
x in %rdi
y in %rsi
Notes: x in %rdi
y in %rsi
z in %edx

## Slide 17: Do-While Loops
long pcount_do
(unsigned long x)
{
long result = 0;
do {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
} while (x);
return result;
}
pcount_do:
movl $0, %eax
.L2:
movq %rdi, %rdx
andl $1, %edx addq %rdx, %rax shrq %rdi
jne .L2
rep; ret
x in %rdi

## Slide 18: Do-While Loops
long pcount_goto
(unsigned long x)
{
long result = 0;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
return result;
}
pcount_do:
movl $0, %eax
.L2:
movq %rdi, %rdx
andl $1, %edx addq %rdx, %rax shrq %rdi
jne .L2
rep; ret
x in %rdi

## Slide 19: “Do-While” Translation
do
Body
while (Test);
loop:
Body
if (Test)
goto loop
while (Test)
Body;
goto test;
loop:
Body
test:
if (Test)
goto loop;
done:

## Slide 20: While Loop Example 1
long pcount_while
(unsigned long x) {
long result = 0;
while (x) {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
}
return result;
}
long pcount_goto_jtm
(unsigned long x)
{
long result = 0;
goto test;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
test:
if(x) goto loop;
return result;
}

## Slide 21: “While” Translation
while (Test)
Body
if (!Test)
goto done;
do
Body
while(Test);
done:
if (!Test)
goto done;
loop:
Body
if (Test)
goto loop;
done:

## Slide 22: While Loop Example 2
long pcount_while
(unsigned long x) {
long result = 0;
while (x) {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
}
return result;
}
long pcount_goto_dw
(unsigned long x)
{
long result = 0;
if (!x) goto done;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
done:
return result;
}

## Slide 23: For Loops
#define WSIZE 8*sizeof(int)
long pcount_for (unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit = (x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}

## Slide 24: For Loops
#define WSIZE 8*sizeof(int)
long pcount_for (unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit = (x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}
long pcount_for_goto_dw (unsigned long x) {
size_t i;
long result = 0;
i = 0;
if (!(i < WSIZE))
goto done;
loop:
{
unsigned bit = (x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
i++;
if (i < WSIZE)
goto loop;
done:
return result;
}

## Slide 25: Switch Statements
void switch_eg
(long x, long n, long *dest)
{
long val = x;
switch(n) {
case 100:
val *= 13;
break;
case 102:
val += 10;
/* Fall Through */
case 103:
val += 11;
break;
case 104:
case 106:
val *= val;
break;
default:
val = 0;
}
*dest = val;
}
switch_eg:
  subq $100,%rsi
cmpq $6,%rsi
ja .L8
jmp *.L4(,%rsi,8)
.L3:
leaq (%rdi,%rdi,2),%rax
leaq (%rdi,%rax,4),%rdi
jmp .L2
.L5:
addq $10,%rdi
.L6:
addq $11,%rdi
jmp .L2
.L7:
imulq %rdi,%rdi
jmp .L2
.L8:
movl $0,%edi
.L2:
movq %rdi,(%rdx)
ret
Block 0
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Block 0
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
100
102
103
104
106
Notes: 100

## Slide 26: Jump table
switch_eg:
  subq $100,%rsi
cmpq $6,%rsi
ja .L8
jmp *.L4(,%rsi,8)
.L3:
leaq (%rdi,%rdi,2),%rax
leaq (%rdi,%rax,4),%rdi
jmp .L2
.L5:
addq $10,%rdi
.L6:
addq $11,%rdi
jmp .L2
.L7:
imulq %rdi,%rdi
jmp .L2
.L8:
movl $0,%edi
.L2:
movq %rdi,(%rdx)
ret
Block 0
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
100
102
103
104
106
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L3
.quad .L8
.quad .L5
.quad .L6
.quad .L7
.quad .L8
.quad .L7
Jump to .L4 + %rsi × 8
Notes: jmp *.L4(,%rsi,8)

## Slide 27: Jump table
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L3
.quad .L8
.quad .L5
.quad .L6
.quad .L7
.quad .L8
.quad .L7
Jump to .L4 + %rsi × 8
Block 0
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
.L3
.L5
.L6
.L7
.L8
.L4
Notes: .L3

## Slide 28: Summary
Transfer control
  JMP
  JE, JNE, JS, JNS, JG, JGE, JL, JLE, JA, JB
Condition Codes
  CF, ZF, SF, OF
  CMP, TEST, SET
  CMOV

## Slide 29
Programming in machine code is like eating with a toothpick.
Charles Petzold
American programmer, Microsoft MVP